## Slide 1
Introdução à Enfermagem
Tema: Esterilização.
Sumário:
Esterilização. Definição.
Centro de esterilização. Definição. Estrutura. Organização. Funções. Relação com outros departamentos. Precauções gerais.
Métodos de esterilização. Definição. Objetivos.
Normas e controles. Precauções e procedimentos.
Confecção e preparação do fluxograma.

## Slide 2: ESTERILIZAÇÃO
É o procedimento que não admite a presença de agentes biológicos vivos, quer dizer, capazes de reproduzir-se. Depende além disso do controle estrito do agente esterilizante, do tempo de ação e da bio-carga presente, e outras substâncias ou eventos que possam interferir com a ação.
Os agentes esterilizantes podem ser físicos ou químicos e sempre que for possível se utilizarão altas temperaturas úmidas como agentes do ELECÇÃO.

## Slide 3
Centro de esterilização:
É o departamento onde se aplica a limpeza, a preparação, confecção e esterilização de instrumentais, materiais, roupas e fornecimentos a todo o hospital.
Estrutura do centro de esterilização:
Este departamento estará localizado o mais perto possível do centro de atividades técnicas do hospital, assim como dos elevadores de serviço.
Seu tamanho deve estar de acordo com o tamanho do tipo de instituição, quantidade de camas, especialidades e consultas externas.

## Slide 4
Suas paredes devem ser de azulejos, as esquinas circulares.
A iluminação deve ser o mais perfeita possível, já seja natural ou artificial.
A ventilação é de grande importância, já que este departamento tem áreas que devem estar completamente fechadas, com ventiladores ou es condicionado.
O departamento deve possuir grandes closets e vitrines, construídas de forma que permita a limpeza e desinfecção dos mesmos.
Deve dispor de amplas e numerosas gavetas para colocar material de uso geral.

## Slide 5
É necessário um local estéril para guardar o material já esterilizado.
Uma área para a entrada do material sujo e outro para a saída do material estéril.
Organização da central de esterilização:
Está organizado em área estéril e não estéril.
Área estéril:
Estará fechada com cristais e é condicionado.
Estará em contato com o exterior por 2 guichês para a entrega do material estéril.

## Slide 6
O pessoal que trabalha nesta área usará gorro, nasobuco, botas e bata estéril, deve conhecer perfeitamente todo o material, instrumental e equipe com que se conta para entregá-lo imediatamente que se solicite, assim como, conhecer por quais podem ser substituídos em caso de que não as haja.
Esta área deve estar azulejada até o teto, este deve ser liso, não deve ser de material de origem vegetal, para evitar contaminação do material.
Área não estéril:
Compreende o resto do departamento onde se recebem, limpam, preparam e esterilizam todos os materiais cirúrgicos e clínicos que ali se processam.

## Slide 7
Área não estéril (continuação):
Deve existir um local para guardar equipes elétricas e de outros tipos que não se esterilizam, mas se guardam prévia limpeza mecânica.
Nesta área se encontram se localizada as auto-claves, o local destinado à preparação, confecção e empacotamento do material, assim como pia, mesas e equipes necessário para esses fins.
Devem existir bilheterias para o material usado, deve confrontar-se com o vale que está na área estéril para comprovar que tudo o que foi solicitado foi devolvido em perfeitas condições.

## Slide 8
Funções da central de esterilização:
É a encarregada de subministrar de acordo com a hierarquia e a especialidade da unidade as equipes, materiais seguintes:
Todos os materiais de curas.
A equipe e instrumental de curas, assim como, seringas de injeção, agulhas, sondas, irrigadores, nebulizadores, esfigmomanómetros, estetoscópios, termômetros, câmaras de Oxigênios, aspiradoras, bolsas para gelo, máquinas e cuchillas de raspar.
Entrega de materiais a áreas especifica tais como: salões de operações, salões de partos, serviços neonatológicos e de cuidados intensivos.

## Slide 9
(d)Deve subministrar todo o material de tecido que se usa nas áreas assistenciais como são: roupa para porte estéril, compressas estéreis para a secagem das mãos, campos operatórios.
Relação com outros departamentos:
Departamento administrativo:
Deve estar bem informado dos gastos, economias, rupturas e perdas, exercendo sua função administrativa, e em seu plano de trabalho se incluem visitas à central de esterilização.
Departamento de Enfermagem:
A chefia de enfermagem tem grande responsabilidade sobre a central de esterilização, já que está hierarquizada diretamente por estes.

## Slide 10
Armazém:
É onde se abastece o departamento.
Departamento de manutenção:
Revisões semanais do autoclave, câmaras de oxigênio, esfigmomanómetros, aspiradoras, que se controlam por cartões.
Laboratório bacteriológico:
Avaliará freqûentemente (cada 3 meses) o material esterilizado e o pessoal que trabalha no departamento (com exsudado faringeo) e uma ou duas vezes ao mês se avaliará o ambiente.
Lavanderia, loja de roupa, costureira e com o funcionamento do horário de caldeiras.
Outros centros hospitalares:
Coordena-se se existisse algum imprevisto para que outro centro colabore de maneira rápida e sem prejuízos no funcionamento.

## Slide 11
Salas ou departamentos:
Haverá horário para entrega do material, os pedidos se fará em cada turno em modelos oficiais. Os pedidos de equipe (aspiradoras) farão-se mediante um vale quando se terminarem de usar se revisará e se comprovará se lhe falta algum objeto ou aditamento.
Todo gasto desnecessário, economia, ruptura de equipes lhe informará ao pessoal de enfermagem durante as reuniões técnico- administrativas.

## Slide 12
Precauções gerais:
Terá que insistir na perfeita limpeza do material antes de seu empacotamento para sua posterior esterilização. De acordo com o material, assim será a técnica de limpeza e preparação.
Empacotará-se sempre com dobro coberta, fará-se a rotulação do mesmo e se especificará a numeração quando se trata de materiais de distintos calibres. Se se esterilizar alguns em soluções, estas devem trocar-se cada 24 horas.

## Slide 13
Os envoltórios devem ser de tecidos resistentes e de uma malha densa, permeável ao calor. Se forem de papel, estas devem ser resistentes, de maneira que não se quebrem pela exposição ao vapor e à pressão.
O conteúdo dos pacotes deve ser colocado em forma tal, que o calor penetre uniformemente a todas as superfícies e o tamanho destes se recomenda que como máximo sejam de 55 cm de largura e 22 cm de alto.

## Slide 14
Funções do pessoal de Enfermagem na central de esterilização:
Funções assistenciais:
Executar e fiscalizar o processo de desinfecção e esterilização do material.
Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene pessoal e ambiental.
Executar e fiscalizar a elaboração e preparação do material e instrumental do autoclave.
Levar o controle da esterilização com cintas testemunha.

## Slide 15
Delimitar as áreas estéreis e as não estéreis.
Estabelecer a rotação do material e equipe, fazendo a esterilização acorde com as normas.
Funções administrativas:
Confeccionar o plano de trabalho acorde com o estabelecido.
Garantir o material para todos os serviços, salas e departamentos.
Fazer os pedidos do armazém, controlá-los meios e recursos fixos e estabelecer horário de entrega e recibo de materiais.

## Slide 16
Realizar uma revisão de materiais e efetuar reposições de material defeituoso e quebrado.
Coordenar com a seção de manutenção a revisão periódica de equipes e autoclave.
Coordenar a realização do controle bacteriológico do material, meio ambiente e pessoal que trabalha na seção.
Informar ao pessoal de enfermagem sobre gastos, economias e rupturas de materiais.
Registrar diariamente as atividades.

## Slide 17
Funções de docencia:
Participar de cursos de educação continuada e docencia a estudantes dos diferentes cursos que rodem por departamentos.
Participar das investigações que se realizem.